## Slide 1: 嵌入式系統導論
探矽工作室
學貫行銷股份有限公司

## Slide 2: 第一章
嵌入式系統介紹

## Slide 3: 本章學習重點
嵌入式系統的基本概念與發展歷史
嵌入式運算與挑戰
分散式嵌入式系統
資訊家電的介紹

## Slide 4: 大綱
嵌入式系統概說
嵌入式運算
分散式嵌入式系統
資訊家電

## Slide 5: 嵌入式系統概說
嵌入式系統的定義
嵌入式系統的發展歷史
嵌入式系統的組成
嵌入式系統的應用趨勢

## Slide 6: 嵌入式系統的定義
廣義的定義
  任何一種可程式化電腦裝置但卻不用在一般用途，就可以算是嵌入式電腦系統
英國電機工程師協會定義
  嵌入式系統為控制、監視或輔助某個設備、機器或甚至工廠運作的裝置
特性
  用來執行特定功能
  以微電腦與周邊構成核心
  需要嚴格的時序與穩定度
  全自動操作循環

## Slide 7: 嵌入式系統的定義（續）
電腦系統的一個分支--軟體與硬體的綜合體
  硬體包括單晶片控制電路、網路電路模組、無線通訊電路模組及使用介面等等
  軟體為資訊、通訊網路或消費性電子等產品系統中的必備軟體，專司硬體產品的驅動、控制處理或基本介面功能，以提昇硬體產品的價值，為該硬體產品不可或缺的重要部分，它常以韌體形式，如控制器或驅動程式等方式呈現
設計的目的
  在於滿足某種特殊功能
  常用在各類實驗儀器、辦公設備、交通運輸設備、電信設備、製造設備、建築設備、醫療設備、航太設備、及個人電腦等設備之上

## Slide 8: 各種嵌入式系統裝置
Hy-wire未來汽車
NASA火星漫遊者
Roomba機器人真空吸塵器
狗語翻譯機

## Slide 9: 嵌入式系統的發展歷史—1960年代
小型單片積體電路
阿波羅導航電腦
  第一個普遍被認同的現代嵌入式系統
  搭配簡單的即時作業系統Exec
  配備於阿波羅太空船的駕駛艙和月球登陸艙
  用來收集與提供飛航資訊，也能自動地控制的所有導航功能
阿波羅太空船

## Slide 10: 嵌入式系統的發展歷史—1970年代
大型積體電路（LSI）
1971年Intel公司推出有史以來第一顆四位元微處理器4004
  嵌入式系統的正式興起
  主要用來做成電子計算機（calculator）或其他小型控制系統
1974年Intel公司推出了8080八位元微處理器晶片
  主要用於軍事專案或其他用途
其他
  Zilog公司的Z80
  國家半導體公司的NSC800
第一顆四位元微處理器Intel 4004

## Slide 11: 嵌入式系統的發展歷史—1980年代
國家半導體公司NS32系列傳真機控制電路方塊圖
超大型積體電路（VLSI）
  降低尺寸和成本，讓嵌入式系統的大規模應用成真
出現VxWorks等現代嵌入式作業系統，方便開發
IBM公司所推出的個人電腦
  採用Intel公司16位元8086微處理器做為資料處理及控制核心
  搭配MS-DOS或其他嵌入式作業系統
國家半導體公司推出第一個32位元NS32系列微處理器，也被應用在傳真機

## Slide 12: 嵌入式系統的發展歷史—1990年代
Intel公司推出Pentium系列微處理器
  常搭配Windows系列作業系統
  運算能力大大加強，加上蓬勃發展軟體平台和元件，可以處裡應用也更加複雜
行動嵌入式運算
  Pentium處理器的一些缺點：省電、散熱以及體積等問題，不適合用於新興的移動式嵌入式系統，例如手機、PDA等
  出現省電、運算能力也強大的新型微處理器
使用Pentium處理器的ARK系列嵌入式工業用電腦

## Slide 13: 嵌入式系統的發展歷史—2000年之後
包含多個ARM IP、高度整合晶片的Apple iPhone3G Smart Phone
矽智慧財產權（ IP, or SIP ）
  強調重複使用以縮短產品開發時間，加速產品上市
  ARM系列嵌入式微處理器就是IP模式的典型範例，已廣泛使用在我們身邊的各類消費性電子產品
數位訊號處理器（DSP）
  可以對數位訊號進行快速運算，例如聲音、影像、通訊
晶片功能高度整合
  以應用為導向，方便開發
  DSP逐漸整併到特殊功能微處理器，例如視迅處裡器、多媒體晶片、手機通訊晶片

## Slide 14: 嵌入式系統的組成
屬於計算機架構的一個偏支
  包含中央處理器、記憶體、輸出裝置、輸入裝置
跟一般電腦的差異
  例如：電腦的標準輸入裝置為鍵盤，但是微波爐的標準輸入裝置可能就是觸控面板
以平台化設計（platform-based design，PBD）適應多種不同硬體與軟體的組合
  硬體與軟體參考設計 （reference design） 平台
  「開發板支援套件」 （Board Support Package，BSP）

## Slide 15: 嵌入式系統的應用與組成

## Slide 16: 嵌入式系統的應用趨勢
系統：嵌入式作業系統（EOS，習慣稱為RTOS）
  VxWORKs、Nucleus 、Palm、Windows CE、Linux
整合式晶片：SoC
  ARM、MIPS、Rambus、Mentor、Synopsys、Insilicon、DSP Group、Virage Logic、Artisan以及Parthus
應用軟體
  使用者端的應用軟體及伺服器端的整合軟體
服務
  例如日本NTT DoCoMo所發展的iMode服務

## Slide 17: 嵌入式作業系統提供廠商
資料來源：資策會MIC

## Slide 18: 嵌入式系統於消費市場的趨勢
資料來源：資策會MIC，2007年11月

## Slide 19: 主要嵌入式應用所佔比例
資料來源：電子時報，2009年2月，引用ETP機構
年份 | 其他 | 通訊應用 | 工業應用 | 醫療市場 | 軍工航太
2007 | 11.29% | 31.37% | 27.85% | 11.33% | 18.06%
2008 | 11.89% | 31.1% | 27.79% | 11.68% | 17.54%
2009 | 12.18% | 30.68% | 28.03% | 11.84% | 17.27%
2010 | 12.36% | 30.27% | 28.16% | 11.86% | 17.35%

## Slide 20: 嵌入式運算
使用嵌入式系統的因素
嵌入式系統的設計考量
嵌入式系統的設計挑戰
嵌入式系統設計能力

## Slide 21: 嵌入式運算模式
將電腦嵌入到某一種應用裡進行運算
  MIT的第一台支援即時 操作的旋風 （Whirlwind）
  第一台手持式計算機HP-35
  汽車設計採用單晶片CPU控制引擎，決定何時火星塞點火、控制油氣混合等等功能
Hewlett-Packard 公司所推出的
第一台電子計算機 HP-35

## Slide 22: 使用嵌入式系統的因素
早已經融入我們的生活
  汽車、手機、PDA、家電產品、工業與軍事應用等獨立產品
  許多電腦系統，也是由許多小小的嵌入式系統所組成
優點
  可以利用微處理器的精密運算能力，解決許多利用機械方式無法達到的控制與操作
  同時能夠縮小體積與提升處理效率

## Slide 23: 範例：汽車裡的嵌入式系統
防鎖死煞車系統（antilock brake system，ABS）是用來減少煞車打滑的問題
自動化穩定控制系統 ASC+T調節汽車的穩定度
透過這系統相互搭配，使得煞車的穩定度提昇不少

## Slide 24: 嵌入式系統的設計考量
量身定做，也就是客制化（Customize）
  每一項嵌入式產品都有其特殊性，造成移植（porting）到不同機器上的困難度
嵌入式系統的開發門檻
  複雜的演算法
  使用者介面
  即時 （real-time） 功能
  多重速度匹配
  開發時程（Time to market）
  製造成本
  省電

## Slide 25: 嵌入式系統的設計挑戰
主要的困難點
  將不同領域的知識在有限的預算與時間內，整合出穩定且高品質的產品
使用參考平台
設計挑戰
  應該使用多少硬體
  系統即時性的期限（deadline）
  最小化電力的需求
  升級考量
  是否真的可以用
  軟硬體整合困難度高
  完整測試
  難以觀察與控制
  嚴苛的發展環境

## Slide 26: 典型的參考平台
資料來源：資策會MIC

## Slide 27: 嵌入式系統設計能力
嵌入式系統領域包含的範疇
  硬體的晶片設計、電路與周邊設計，到軟體、韌體（firmware）系統整合，以及各式各樣的應用程式與服務提供
嵌入式系統工程師應該具備的能力
  系統整合能力
  語言能力
  掌握市場應用導向

## Slide 28: 分散式嵌入式系統
原因
  由於系統越來越複雜，需要許多個嵌入式系統共同運作，所以產生了分散式嵌入式系統（distributed embedded system）
架構
  基本單位
    處理單元（processing element；PE），例如CPU、DSP或是可程式化運算單元
  I/O裝置
    感測器（sensor）、致動器（actuator）
  透過通訊鏈結彼此連接
    網路協定（network protocol）、匯流排（bus）

## Slide 29: 一個簡單的分散式嵌入式系統

## Slide 30: 範例：汽車裡的分散式嵌入式系統

## Slide 31: 具有網路能力的嵌入式系統
除了原本傳統設計上的挑戰之外，還多了網路速度與使用的問題
通訊分析
  先決定訊息延遲 （message delay） 所造成的影響
  其中tx表示傳輸端負載時間，tn表示網路傳輸時間，tr表示接收端負載時間

## Slide 32: 範例：訊息延遲時間計算
假設某個匯流排傳輸速率每秒100Kbits，如果我們要傳送1byte的話，也就是8bits，所需要花費的網路傳輸時間為：
假設傳輸端與接收端的驅動程式，其傳送與接收的網路介面呼叫需要耗費20個指令來執行，在8MHz的微處理器所花費的時間為：
則總共的訊息延遲時間為：
sec
sec
sec

## Slide 33: 多層網路通訊
現象：
  需要依靠M3裝置來傳遞訊息，所以瓶頸可能會卡在M3
對策
  系統效率分析

## Slide 34: 系統效率分析
需要分析整個系統的效率，並且給予適當的調整，好讓系統符合效率的最低要求
有時候必須引進負載平衡 （load balancing）
多重工作進行分散式嵌入式系統可能造成工作衝突

## Slide 35: 具有網際網路能力的嵌入式系統
稱為Internet-enabled embedded system或Internet appliances
特色
  不能提供即時功能給分散式嵌入式系統，但是仍然可以做一些不需要即時性互動的功能
  網際網路提供標準的通訊方式，讓每一個具有網路位址 （IP address） 的系統，可以彼此溝通
  因為嵌入式系統一般的記憶體空間與儲存空間不是很多，但是網際網路協定運作需要比較大的記憶體空間，所以必須取捨一些不需要的網際網路服務，以縮小所佔用的空間
範例
  智慧型手機、PDA 、雷射印表機或是傳真機

## Slide 36: 資訊家電(Information Appliance，IA)
MIC的定義：
  能與網際網路互動，專為特定功能而設計，且易於使用的產品
Norman對於資訊家電的定義：
  一種專門應用於資訊方面的家電，應用範圍包含知識、新聞、圖形、影像、影片及聲音，具有特定的功能，最重要的是這些資訊家電彼此之間可以交換資訊
主要的特色
  具功能性、品質穩定、可靠性及易於使用性
  方便、容易使用可說是IA的精神，這樣才能符合真正的需要

## Slide 37: 各種型態的IA產品外觀
資料來源：資策會MIC ITIS計畫整理，1999年12月

## Slide 38: 行動遊戲市場規模
資料來源：PwC，2006年6月

## Slide 39: 資訊家電的興起
網際網路普及
半導體設計及製程技術的改善
3C（Computer、Communication、Consumer Electronics）技術的快速整合
使用者的需求
資訊服務應用生活化

## Slide 40: 資訊家電系統的產品
個人型/行動型（personal/mobile）資訊家電產品
  電子書、可攜式全球定位系統裝置 （Portable global positioning devices）、可上網行動電話、個人數位助理（PDA）配合無線傳輸功能及穿戴式電腦 （Wearable computers）
家庭式/娛樂式/視聽式（Home/Entertainment或Audio/Video）產品
  網路電視配合視訊轉換器（WebTV and Set-Top Box）
企業型/網路型（Enterprise/Networking）產品
  嵌入式伺服器（embedded server）及精簡型終端設備（thin client）

## Slide 41: 資訊家電的功能
資訊擷取
  資訊家電藉由連網能力，可以與其他的資訊服務提供者或是其他的家電系統互相溝通
娛樂功能
  遊戲機與MP3撥放機等影音設備，佔了資訊家電極大的市場，這證明了未來娛樂設備的發展，會越來越形重要
人與人之間的溝通
  方便的與他人取得聯繫與溝通

## Slide 42: 任天堂公司的Wii家庭遊樂器

## Slide 43: 未來嵌入式產業之技術需求
Any Time
Any Medium
Any Where
Any Content
Consumer Electronics
Low Cost
Low Power
造型外觀設計能力
Communications
寬頻
無線
Computer
運算技術
量產能力
SoC
RTOS
Information Access
用戶需求
技術需求

## Slide 44: 總結
嵌入式系統的起源與相關歷史
由於電腦技術的快速發展，原本計算領域從超級大電腦逐漸衍生到嵌入式運算，也從通用領域變成變化萬千的專用領域
未來這幾年最大的進展，將是個人電腦的形式會延伸到各種大小的智慧型設備中